## Slide 1: 1. Thông tin chung
• Tên sản phẩm: Elecsys Anti-HBe
• Hãng sản xuất: Roche Diagnostics
• Hệ thống: cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602
• Xét nghiệm định tính Anti-HBe trong huyết thanh/huyết tương
• Hỗ trợ đánh giá diễn tiến và hiệu quả điều trị viêm gan B (HBV)

## Slide 2: 2. Chỉ định sử dụng
• Hỗ trợ chẩn đoán viêm gan B mạn tính
• Theo dõi sự chuyển đổi huyết thanh từ HBeAg sang Anti-HBe
• Theo dõi đáp ứng điều trị kháng virus
• Đánh giá miễn dịch sau phơi nhiễm hoặc tiêm phòng (nếu có liên quan)

## Slide 3: 3. Nguyên lý xét nghiệm
• Phương pháp: Miễn dịch điện hóa phát quang (ECLIA)
• Kết hợp kháng nguyên gắn biotin + ruthenium tạo phức hợp sandwich
• Tín hiệu phát quang tỷ lệ thuận với lượng Anti-HBe trong mẫu
• Được đo trên hệ thống máy cobas

## Slide 4: 4. Vật liệu & Bảo quản
• Gồm 2 x 4 lọ thuốc thử (R1 & R2)
• Không kèm bộ chuẩn hoặc phụ kiện
• Bảo quản 2–8°C, dùng trong 8 tuần sau mở nắp
• Tránh ánh sáng trực tiếp và không để đông đá

## Slide 5: 5. Hiệu năng và độ nhạy
• Phát hiện nồng độ Anti-HBe <0.2 IU/mL
• Độ nhạy chẩn đoán: ~83.7% ở bệnh nhân dương tính HBsAg
• Đặc hiệu cao, ít phản ứng chéo với kháng thể khác
• Phù hợp với chuẩn tham chiếu WHO

## Slide 6: 6. Cảnh báo an toàn
• H317: Có thể gây kích ứng da
• Mang găng tay, kính bảo hộ khi thao tác
• Tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất
• Xử lý chất thải đúng quy định y tế

## Slide 7: 7. Ghi chú thêm
• Chỉ sử dụng trong chẩn đoán in vitro
• Diễn giải kết quả cần kết hợp thông tin lâm sàng
• Sử dụng mẫu huyết thanh hoặc huyết tương (EDTA, heparin, citrat)
• Mẫu ổn định: 7 ngày ở 2–8°C hoặc 6 tháng ở -20°C

## Slide 8
Minh họa quy trình test Elecsys Anti-HBe
1. Thêm mẫu huyết thanh
2. Gắn với thuốc thử chứa biotin và ruthenium
3. Tạo phức hợp sandwich
4. Phát hiện tín hiệu phát quang trên máy cobas
ROCHE